## Slide 1: Module 6: Couche liaison de données
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme Cisco Networking Academy
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Module 6: Couche liaison de données

## Slide 2: Objectifs du module
Titre du module: Couche liaison de données
L'objectif du module:Expliquer comment le contrôle d'accès au support (MAC) dans la couche liaison de données prend en charge la communication entre les réseaux.
Titre du rubrique | Objectif du rubrique
Fonction de la couche de liaison de données | Décrire l'objectif et la fonction de la couche de liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique.
Topologies des réseau | Décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès au support (MAC) dans les topologies WAN et LAN.
Trame de liaison de données | Décrire les caractéristiques et les fonctions de la trame de liaison de données.
Notes: 2
6.0 - Couche liaison de données - Présentation
6.0.2 - Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 3: 6.1 La fonction de la couche liaison de données
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.1- La fonction de la couche liaison de données

## Slide 4: Fonction de la couche liaison de données la Couche liaison de données
la Couche liaison de données est responsable des communications entre les cartes d'interface réseau du périphérique final.
Il permet aux protocoles de couche supérieure d'accéder au support de couche physique et encapsule les paquets de couche 3 (IPv4 et IPv6) dans des trames de couche 2.
Il effectue également la détection des erreurs et rejette les trames corrompues.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.1 - La fonction de la couche liaison de données
6.1.1 - Couche liaison de données

## Slide 5: Fonction de la couche liaison de données IEEE 802 LAN/MAN des sous-couches de liaison de données
Les normes IEEE 802 LAN/MAN sont spécifiques au type de réseau (Ethernet, WLAN, WPAN, etc.).
La Couche liaison de données se compose de deux sous-couches. Sous-couche LLC (Logical Link Control) et Contrôle d'accès au support (MAC).
    La sous-couche LLC communique entre le logiciel de mise en réseau sur les couches supérieures et le matériel du périphérique sur les couches inférieures.
    la sous-couche MAC est responsable de l'encapsulation des données et du contrôle d'accès au support.
Notes: 6 - Couche de liaison de données
6.1 - La fonction de la couche liaison de données
6.1.2 — Sous-couches de liaison de données LAN/MAN IEEE 802

## Slide 6: La fonction de la Couche liaison de données Fournisse l’accès aux support
Les paquets échangés entre les nœuds peuvent rencontrer de nombreuses couches de liaison de données et transitions du support.
A chaque saut au long du chemin, un routeur exécute quatre fonctions de base de couche 2:
  il accepte une trame d'un support réseau ;
  Désencapsule la trame pour exposer le paquet encapsulé.
  réencapsule le paquet dans une nouvelle trame ;
  Transmet la nouvelle trame sur le support du segment réseau suivant.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.1 - La fonction de la couche liaison de données
6.1.3 - Accès aux supports

## Slide 7: Fonction de la couche liaison de données la couche liaison de données
Les protocoles de couche liaison de données sont définis par les organisations d'ingénierie:
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Institut des ingénieurs en équipements électriques et électroniques)
  Union Internationale des Télécommunications (UIT)
  L'Organisation internationale de normalisation (ISO)
  ANSI (American National Standards Institute)
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.1 - La fonction de la couche liaison de données
6.1.4 Normes de la couche liaison de données
6.1.5 — Vérifiez votre compréhension — Fonction de la Couche liaison de données

## Slide 8: 6.2 - Topologies du réseau
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau

## Slide 9: Topologies du réseau Topologies physiques et logiques
La topologie d'un réseau constitue de l'organisation et la relation des périphériques réseau et les interconnexions existant entre eux.
Il comprend deux types différents de topologies utilisées pour décrire les réseaux:
  Topologie physique : affiche les connexions physiques et la manière dont les périphériques sont interconnectés.
  Topologie logique : identifie les connexions virtuelles entre les périphériques à l'aide d'interfaces de périphériques et des schémas d'adressage IP.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.1: Topologies physiques et logiques

## Slide 10: Topologies du réseau Topologies WAN
Ils comprend trois topologies physiques de réseau étendu courantes:
  Point à point — la topologie WAN la plus simple et la plus courante. Elle se compose d'une liaison permanente entre deux terminaux.
  Hub and Spoke: version WAN de la topologie en étoile, dans laquelle un site central connecte entre eux les sites des filiales à l'aide de liaisons point à point.
  Maillée: cette topologie offre une haute disponibilité, mais nécessite que tous les systèmes finaux soient connectés entre eux.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.2 - Topologies WAN

## Slide 11: Topologies du réseau Topologie WAN point à point
Les topologies point à point physiques connectent directement deux nœuds.
Les nœuds n'ont pas besoin de partager le support avec d'autres hôtes.
En outre, toutes les trames du support ne peuvent se déplacer que vers ou depuis les deux nœuds, les protocoles WAN Point-to-Point peuvent être très simples.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.3– Topologie WAN point à point

## Slide 12: Topologies du réseau Topologies LAN
Les périphériques finaux des réseaux locaux sont généralement interconnectés à l'aide d'une topologie étoile ou étoile étendue. Les topologies étoile et étoile étendue sont faciles à installer, très évolutives et faciles à dépanner.
Les technologies Ethernet Early et Legacy Token Ring fournissent deux topologies supplémentaires:
  Topologie en bus : tous les systèmes finaux sont reliés entre eux et terminent à chaque extrémité
  Topologie en anneau — Chaque système d'extrémité est connecté à ses voisins respectifs pour former un anneau.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.4 – Topologies LAN

## Slide 13
Topologies du réseau Communications en modes duplex intégral et semi-duplex
Communication en mode semi-duplex
  Autorise un seul appareil à envoyer ou à recevoir à la fois sur un support partagé.
  Il est utilisé dans les anciennes topologies en bus et avec les concentrateurs Ethernet.
Communication en mode duplex intégral
  les deux périphériques peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur les supports.
  les commutateurs Ethernet fonctionnent en mode duplex intégral.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.5 — Communications en modes duplex intégral et semi-duplex

## Slide 14
Topologies du réseau
Méthodes de contrôle d'accès
Accès avec gestion des conflits
  Tous les nœuds fonctionnant en mode semi-duplex sont en concurrence pour utiliser le support, Et voici quelques exemples:
    Le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision (CSMA/CD) est utilisé sur les anciens réseaux Ethernet dans la topologie bus.
    Le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision (CSMA/CD) est utilisé sur les réseaux WLANs.
Accès contrôlé
  Accès déterministe où chaque nœud a son propre temps sur le support.
  Utilisé sur les anciens réseaux tels que Token Ring et ARCNET.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.6 – Méthodes de contrôle d'accès

## Slide 15
Topologies du réseau Accès avec gestion des conflits – CSMA/CD
CSMA/CD
  Utilisé par les anciens réseaux locaux Ethernet.
  Fonctionne en mode semi-duplex où un seul appareil envoie ou reçoit à la fois.
  Le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision (CSMA/CD) pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment.
  Processus de détection des collisions CSMA/CD:
    Les périphériques qui transmettent simultanément entraîneront une collision de signal sur le support partagé.
    Les périphériques détectent la collision.
    Chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.7 – Accès avec gestion des conflits – CSMA/CD

## Slide 16
Topologies du réseau Accès avec gestion des conflits – CSMA/CD
CSMA/CA
  Utilisé par les WLAN IEEE 802.11.
  Fonctionne en mode semi-duplex où un seul appareil envoie ou reçoit à la fois.
  le processus CSMA/CA (Accès multiple avec écoute de porteuse et prévention des collisions) pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment.
  Processus de prévention des collisions CSMA/CA:
  Lors de la transmission, les périphériques incluent également la durée nécessaire pour la transmission.
  Les autres périphériques sur le support partagé reçoivent les informations de la durée du temps et savent combien de temps le support sera indisponible.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.2 - Topologies du réseau
6.2.8 – Accès avec gestion des conflits – CSMA/CA
6.2.9 — Vérifiez votre compréhension - Topologies du réseau

## Slide 17: 6.3 La trame de liaison de données
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.3 - La trame liaison de données

## Slide 18: Trame de liaison de données La Trame
Tous les protocoles de couche liaison de données encapsulent l'unité de données dans l'en-tête et dans la queue de bande pour former une trame.
La trame de liaison de données comprend trois éléments de base :
  En-tête
  Données
  Queue de bande
  Les champs de l'en-tête et de la queue de bande varient en fonction du protocole de couche liaison de données.
  la quantité d'informations de contrôle requises dans la trame varie pour répondre aux exigences du contrôle d'accès du support et de la topologie logique.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.3 - La trame liaison de données
6.3.1 — Le Trame

## Slide 19: Trame de liaison de données champs de trame
Champ | Description
Début et fin du trame | Identifie le début et la fin du trame
Adressage | Indique les nœuds source et destination
Type | Identifie le protocole encapsulé de couche 3
Contrôle | Identifie les services de contrôle de flux
Données | Contient la charge utile du trame
Détection des erreurs | est utilisé pour déterminer les erreurs de transmission
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.3 - La trame liaison de données
6.3.2 – Champs du trame

## Slide 20: La trame liaison de données les adresses de couche 2
Également appelé adresse physique.
Contenue dans l'en-tête du trame.
Utilisé uniquement pour la livraison locale d'un trame sur la liaison.
Mise à jour par chaque périphérique qui transmet la trame.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.3 - La trame liaison de données
6.3.3 – Adresse de couche 2

## Slide 21: Trames de liaison de données Trames de LAN et WAN
La topologie logique et le support physique déterminent le protocole de liaison de données utilisé :
  Ethernet
  802.11 sans fil
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  HDLC (High Level Data Link Control)
  Frame-Relay
Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques spécifiées.
Notes: 6 - Couche liaison de données
6.3 - La trame liaison de données
6.3.4 – Trames du LAN et WAN
6.3.5 — Vérifiez votre compréhension — Trame de liaison de données