## Slide 1: Module 4: Couche physique
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Module 4: Couche physique

## Slide 2: 4.1 Objectif de la couche physique
Notes: 4- Couche physique
4.1- Objectif de la couche physique

## Slide 3: Objectif de la couche physique La connexion physique
Avant que les communications réseau peut se produire, une connexion physique à un réseau local doit être établie.
Cette connexion peut être câblée ou sans fil, selon la configuration du réseau.
Cela s'applique généralement, que vous envisagiez d'avoir un siège social ou une maison.
Les cartes d'interface réseau (NIC) permettent de connecter un périphérique au réseau.
Certains périphériques peuvent avoir une seule carte réseau, tandis que d'autres peuvent avoir plusieurs cartes réseau (avec ou sans fil, par exemple).
Toutes les connexions physiques n'offrent pas le même niveau de performance.
Notes: 4- Couche physique
4.1 - Objectif de la couche physique
4.1.1 – La connexion physique

## Slide 4: Objectif de la couche physique La couche physique
Transporte des bits sur le support réseau
Cette couche accepte une trame complète de la couche liaison de données et la code sous la forme d'une série de signaux transmis au support local.
C'est la dernière étape du processus d'encapsulation.
Le périphérique suivant dans le chemin d'accès à la destination reçoit les bits et re-encapsule le cadre, puis décide quoi en faire.
Notes: 4- Couche physique
4.1 - Objectif de la couche physique
4.1.2 – La couche physique
4.1.3 — Vérifiez votre compréhension — Objetif de la couche physique

## Slide 5: 4.2 Caractéristiques de la couche physique
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Caractéristiques de la couche physique

## Slide 6: Caractéristiques de la couche physique Normes de la couche physique
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.1 – Normes de la couche physique

## Slide 7: Caractéristiques de la couche physique Composants physiques
Les normes de couche physique couvrent trois domaines fonctionnels:
  Composants physiques
  Codage
  Signalisation
Les composants physiques sont les dispositifs matériels, les supports et autres connecteurs qui transmettent les signaux qui représentent les bits.
  Les composants matériels, tels que les cartes réseau, les interfaces et les connecteurs, les matériaux et les conceptions de câble, sont tous spécifiés dans des normes associées à la couche physique.
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.2 – Composants physiques

## Slide 8: Caractéristiques de la couche physique Codage
Le codage convertit le flux de bits en un format reconnaissable par l'appareil suivant dans le chemin du réseau.
Ce "codage" fournit des modèles prévisibles qui peuvent être reconnus par l'appareil suivant.
Des exemples de méthodes d'encodage incluent Manchester (illustré dans la figure), 4B/5B et 8B/10B.
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.3 — Codage

## Slide 9: Caractéristiques de la couche physique Signalisation
La méthode de signalisation est la façon dont les valeurs de bits, «1» et «0» sont représentées sur le support physique.
La méthode de signalisation varie selon le type de support utilisé.
Signaux électriques par câble en cuivre
Impulsions lumineuses sur câble à fibres optiques
Signaux micro-ondes sans fil
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.4 — Signalisation

## Slide 10: Caractéristiques de la couche physique Bande passante
La bande passante est la capacité d'un support à transporter des données.
La bande passante numérique mesure la quantité de données qui peuvent circuler d'un endroit à un autre dans un laps de temps donné ; combien de bits peuvent être transmis en une seconde.
Les propriétés physiques des supports, les technologies actuelles et les lois de la physique jouent un rôle dans la détermination de la bande passante disponible.
Unité de bande passante | Abréviation | Équivalence
Bits par seconde | bps | 1 bit/s = unité fondamentale de bande passante
Kilobits par seconde | Kbit/s | 1 Kbps = 1,000 bps = 103 bps
Mégabits par seconde | Mbit/s | 1 Mbps = 1,000,000 bps = 106 bps
Gigabits par seconde | Gbps | 1 Gbps – 1,000,000,000 bps = 109 bps
Térabits par seconde | Tbit/s | 1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 1012 bps
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.5 — Bande passante

## Slide 11: Caractéristiques de la couche physique Terminologie de la bande passante
Latence
  Temps, y compris les retards, nécessaire pour que les données voyagent d'un point donné à un autre
Débit (Throughput)
  La mesure du transfert de bits à travers le média sur une période de temps donnée
Débit applicatif (Goodput)
  La mesure des données utilisables transférées sur une période donnée
  Débit applicatif = Débit - frais généraux de trafic
Notes: 4- Couche physique
4.2 - Les caractéristiques de la couche physique
4.2.6 — Terminologie de la bande passante
4.2.7 Vérifiez votre compréhension - Caractéristiques de la couche physique

## Slide 12: 4.3 Câblage en cuivre
Notes: 4- Couche physique
4.3 Câblage en cuivre

## Slide 13: Câbles en cuivre Caractéristiques des câbles en cuivre
Le câblage en cuivre est le type de câblage le plus courant utilisé dans les réseaux aujourd'hui. Il est peu coûteux, facile à installer et présente une faible résistance à la circulation du courant électrique.
Restrictions:
  Atténuation — Plus les signaux électriques doivent circuler longtemps, plus ils sont faibles.
  Le signal électrique est susceptible d'interférences provenant de deux sources, ce qui peut déformer et corrompre les signaux de données (interférences électromagnétiques (EMI) et interférences radio (RFI) et diaphonie).
Atténuation:
  Le strict respect des limites de longueur des câbles permettra de réduire l'atténuation.
  Certains types de câbles en cuivre atténuent l'EMI et la RFI en utilisant le blindage métallique et la mise à la terre.
  Certains types de câbles en cuivre atténuent la diaphonie en tordant les fils de paires de circuits opposés ensemble.
Notes: 4- Couche physique
4.3 - Câblage en cuivre
4.3.1 Caractéristiques du câblage en cuivre

## Slide 14: Câblage en cuivre Types de câblage en cuivre
Notes: 4- Couche physique
4.3 - Câblage en cuivre
4.3.2 — Types de câblage en cuivre

## Slide 15: Câbles en cuivre Paire torsadée non blindée (UTP)
Le câblage UTP est le support réseau en cuivre le plus courant.
Terminés par des connecteurs RJ-45.
Interconnecte les hôtes avec des dispositifs de réseau intermédiaires.
Principales caractéristiques de l'UTP
La gaine externe protège le fil de cuivre contre les dommages physiques
Les paires torsadées protègent le signal des interférences.
Isolation en plastique à code couleur isole électriquement les fils entre eux et identifie chaque paire
Notes: 4- Couche physique
4.3 - Câblage en cuivre
4.3.3 – Câble à paires torsadées non blindées (UTP)

## Slide 16: Câbles en cuivre Paire torsadée blindée (STP)
Une meilleure protection contre le bruit que l'UTP
Plus cher que UTP
Plus difficile à installer que UTP
Terminés par des connecteurs RJ-45.
Interconnecte les hôtes avec des dispositifs de réseau intermédiaires.
Caractéristiques principales de STP
La gaine externe protège le fil de cuivre contre les dommages physiques
Le blindage tressé ou en feuille offre une protection EMI/RFI
Le blindage en aluminium pour chaque paire de fils offre une protection EMI/RFI
Isolation en plastique à code couleur isole électriquement les fils entre eux et identifie chaque paire
Notes: 4- Couche physique
4.3 - Câblage en cuivre
4.3.4 — Paire torsadée blindée (STP)

## Slide 17: Câblage en cuivre Câble coaxial
Elle se compose des éléments suivants:
Gaine de câble extérieure pour éviter des dommages physiques mineurs
Une tresse de cuivre tissée, ou feuille métallique, sert de deuxième fil dans le circuit et de blindage pour le conducteur interne.
Une couche d'isolation en plastique flexible
Un conducteur en cuivre utilisé pour transmettre les signaux électroniques.
Différents types de connecteurs sont utilisés avec un câble coaxial.
Utilisé couramment dans les situations suivantes :
Installations sans fil-fixer les antennes aux appareils sans fil
Installations d'internet par câble-câblage des locaux des clients
Notes: 4- Couche physique
4.3 - Câblage en cuivre
4.3.5 – Câble coaxial
4.3.6 Vérifiez votre compréhension — Câblage en cuivre

## Slide 18: 4.4 Câblage UTP
Notes: 4- Couche physique
4.4 - Câblage UTP

## Slide 19: Câblage UTP Propriétés du câblage UTP
L'UTP est constitué de quatre paires de fils de cuivre à code de couleur, torsadés ensemble et enveloppés dans une gaine plastique souple. Aucun blindage n'est utilisé. UTP s'appuie sur les propriétés suivantes pour limiter la diaphonie:
  Annulation - Chaque fil d'une paire de fils utilise une polarité opposée. Un fil est négatif, l'autre fil est positif. Ils sont tordus ensemble et les champs magnétiques s'annulent efficacement et en dehors des EMI/RFI.
  Variation des torsions par pied dans chaque fil - Chaque fil est tordu d'une quantité différente, ce qui aide à éviter la croix entre les fils du câble.
Notes: 4- Couche physique
4.4 - Câblage UTP
4.4.1 - Propriétés du câblage UTP

## Slide 20: Câblage UTP Normes de câblage et connecteurs UTP
Les normes relatives à l'UTP sont établies par TIA/EIA. TIA/EIA-568 normalise des éléments tels que:
  Types de câbles
  Les longueurs de câbles
  Connecteurs
  Terminaison du câble
  Méthodes de test
Les normes électriques pour le câblage en cuivre sont établies par l'IEEE, qui évalue le câble en fonction de ses performances. Exemples incluent:
  Catégorie 3
  Catégorie 5 et 5e
  Catégorie 6
Notes: 4- Couche physique
4.4 - Câblage UTP
4.4.2 - Normes de câblage UTP et connecteurs

## Slide 21: Câblage UTP Normes de câblage et connecteurs UTP (suite)
Connecteur RJ-45
Prise RJ-45
Câble UTP mal terminé
Câble UTP correctement terminé
Notes: 4- Couche physique
4.4 - Câblage UTP
4.4.2 — Normes de câblage UTP et connecteurs

## Slide 22: Câblage UTP Câbles UTP directs et croisés
Type de câble | Standard | Application
Ethernet droit | Les deux extrémités T568A ou T568B | Hôte à périphérique réseau
Ethernet croisé | Une extrémité T568A, l'autre T568B | Hôte-à-hôte, commutateur à commutateur, routeur à routeur
* Considéré comme un héritage dû au fait que la plupart des NICs utilisent l'Auto-MDIX pour détecter le type de câble et la connexion complète |  | 
Inversé (Rollover) | Contenu propriétaire de Cisco | Port série de l'hôte vers le port du routeur ou de la console de commutation, en utilisant un adaptateur
Notes: 4- Couche physique
4.4 - Câblage UTP
4.4.3 — Câbles UTP directs et croisés
4.4.4 - Activité - Brochage des câbles

## Slide 23: 4.5 Câblage à fibre optique
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique

## Slide 24: Câblage en fibre optique Propriétés du câblage en fibre optique
Pas aussi commun que UTP en raison des dépenses impliquées
Idéal pour certains scénarios de mise en réseau
Transmet des données sur de plus longues distances avec une bande passante plus élevée que tout autre support de réseau
Moins sensible à l'atténuation et complètement immunisé contre les EMI/RFI
Fabriqué à partir de brins flexibles et extrêmement fins de verre très pur
Utilise un laser ou une LED pour encoder des bits comme des impulsions de lumière
Le câble à fibres optiques agit comme un guide d'ondes pour transmettre la lumière entre les deux extrémités avec une perte de signal minimale
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.5.1 – Propriétés de la fibre optique

## Slide 25: Câblage à fibre optique Types de supports à fibre optique
Fibre monomode
Très petit noyau
Utilise des lasers coûteux
Applications longue distance
Fibre optique multimode
Plus grand cœur
Utilise des LED moins chères
Les LED transmettent à différents angles
Jusqu'à 10 Gbit/s sur 550 mètres
La dispersion correspond à la propagation d'une impulsion lumineuse au fil du temps. Une dispersion accrue signifie une perte accrue de puissance du signal. MMF a une plus grande dispersion que SMF, avec une distance de câble maximale pour MMF est de 550 mètres.
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.5.2 – Types de supports à fibre optique

## Slide 26: Câblage en fibre optique Propriétés du câblage en fibre optique
Actuellement, les câbles à fibre optique sont utilisés dans quatre domaines d'application:
Réseaux d'entreprise - Utilisés pour les applications de câblage de la dorsale et l'interconnexion des dispositifs d'infrastructure
FTTH (Fiber-to-the-Home) - Utilisé pour fournir des services à large bande toujours disponibles aux foyers et aux petites entreprises
Réseaux longue distance - Utilisés par les fournisseurs de services pour relier les pays et les villes
Réseaux de câbles sous-marins - Utilisés pour fournir des solutions fiables à haut débit et à grande capacité, capables de survivre dans des environnements sous-marins difficiles jusqu'à des distances transocéaniques.
Dans ce cours, nous nous intéressons principalement à l'utilisation de la fibre au sein de l'entreprise.
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.5.3 — Utilisation du câblage à fibre optique

## Slide 27: Câbles à fibre optique Connecteurs à fibre optique
Connecteurs ST (Straight-Tip)
Connecteurs SC (Subscriber Connector)
Connecteurs LC (Lucent Connector) unidirectionnels
Connecteurs LC bidirectionnels multimodes
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.5.4 - Connecteurs à fibre optique

## Slide 28: Câblage en fibre optique Cordons de brassage en fibre
Cordon de brassage multimode SC-SC
Cordon de brassage monomode LC-LC
Cordon de brassage multimode SC-SC
Cordon de brassage monomode ST-SC
Une gaine jaune est utilisée pour les câbles à fibre optique monomodes et une gaine orange (ou aqua) pour les câbles multimodes.
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.5.5 - Cordons de brassage en fibre

## Slide 29: Câblage en fibre optique Fibre contre cuivre
La fibre optique est principalement utilisée comme câblage de base pour un trafic élevé, point à point
les connexions entre les installations de distribution de données et pour l'interconnexion des bâtiments
dans les campus multi-bâtiments.
Problèmes de mise en œuvre | Câblage à paires torsadées non blindées (UTP) | Câblage à fibre optique
Bande passante | 10 Mbit/s - 10 Gbit/s | 10 Mbit/s - 100 Gbit/s
Distance | Relativement courte (1 à 100 mètres) | Relativement longue (1 à 100 000 mètres)
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques | Faible | Haute (résistance totale)
Résistance aux risques électriques | Faible | Haute (résistance totale)
Coûts des supports et des connecteurs | Moins élevé | Plus élevé
Compétences requises pour l'installation | Moins élevé | Plus élevé
Précautions à prendre concernant la sécurité | Moins élevé | Plus élevé
Notes: 4- Couche physique
4.5 - Câblage à fibre optique
4.2.3.6 Fibre contre cuivre
4.5.7 — Vérifiez votre compréhension — Câblage à fibre optique

## Slide 30: 4.6 Supports sans fil
Notes: 4- Couche physique
4.6 - Supports sans fil

## Slide 31: Supports sans fil Propriétés des supports sans fil
Il transporte des signaux électromagnétiques représentant des chiffres binaires en utilisant des fréquences radio ou micro-ondes. Cela offre la plus grande option de mobilité. Le nombre de connexions sans fil continue d'augmenter.
Certaines des limites du sans-fil:
  Zone de couverture - La couverture effective peut être fortement influencée par les caractéristiques physiques du lieu de déploiement.
  Interférence - Le sans-fil est sensible aux interférences et peut être perturbé par de nombreux appareils courants.
  Sécurité - La couverture des communications sans fil ne nécessite aucun accès à un support physique, de sorte que tout le monde peut avoir accès à la transmission.
  Support partagé - Les réseaux locaux sans fil (WLAN) fonctionnent en semi-duplex, ce qui signifie qu'un seul appareil peut envoyer ou recevoir à la fois. L'accès simultané de nombreux utilisateurs au WLAN entraîne une réduction de la bande passante pour chaque utilisateur.
Notes: 4- Couche physique
4.6 - Supports sans fil
4.6.1 Propriétés des supports sans fil

## Slide 32: Supports sans fil Types de support sans fil
Les normes de l'IEEE et du secteur des télécommunications pour les communications de données sans fil
couvrent à la fois la liaison de données et les couches physiques. Dans chacune de ces normes,
les spécifications de la couche physique dictent :
Méthodes de codage des données en signaux radio
la fréquence et la puissance de transmission
les besoins relatifs à la réception et au décodage des signaux
la conception et la mise en service des antennes.
Normes du sans fil:
Wi-Fi (IEEE 802.11) - Technologie LAN sans fil (WLAN)
Bluetooth (IEEE 802.15) - Norme WPAN (Wireless Personal Area Network)
WiMAX (IEEE 802.16) - Utilise une topologie point à multipoint pour fournir un accès sans fil à large bande
Zigbee (IEEE 802.15.4) - Communications à faible débit de données et à faible consommation d'énergie, principalement pour les applications de l'Internet des objets (IoT)
Notes: 4- Couche physique
4.6 - Supports sans fil
4.6.2 Types de support sans fil

## Slide 33: Supports sans fil LAN sans fil
En général, un réseau local sans fil (WLAN) nécessite les dispositifs suivants :
Point d'accès sans fil (AP) - Concentrer les signaux sans fil des utilisateurs et se connecter à l'infrastructure de réseau existante basée sur le cuivre
Adaptateurs NIC sans fil - Fournissent une capacité de communication sans fil aux hôtes du réseau
Il existe un certain nombre de normes WLAN. Lors de l'achat d'équipement WLAN, assurez-vous de la compatibilité et de l'interopérabilité.
Les administrateurs de réseau doivent élaborer et appliquer des politiques et des processus de sécurité rigoureux pour protéger les réseaux locaux sans fil contre les accès non autorisés et les dommages.
Notes: 4- Couche physique
4.6 - Supports sans fil
4.6.3 – LAN sans fil
4.6.4 — Vérifiez votre compréhension — Supports sans fil